изучение вариабельности теллурических полей - ключевой фактор прогноза негативных воздействий аномалий космической погоды на инфраструктурные объекты в высоких широтах

Соколова Е.Ю. – ИФЗ РАН им. О.Ю. Шмидта, ВНИГНИ, Москва, Россия  sokol_l@mail.ru

Маршалко Е.Е.  – Финский Метеорологический Институт, г. Хельсинки, Финляндия

Куприянов  И.С. – ВНИГНИ, Москва, Россия

Епишкин Д.В.,  Слинчук Г.Е.,   Яковлев Д.В. – ООО «Северо-запад», Москва, Россия

Аннотация доклада

В докладе обсуждается опыт изучения вариабельности теллурических полей в высокоширотных регионах РФ  в целях определения степени угроз индустриальным объектам, которые могут быть вызваны геомагнитно-индуцированными токами (ГИТ) во время аномальных событий космической погоды.

С использованием глобальной объемной модели литосферной электропроводности для российского Арктического пояса построены карты пространственной изменчивости амплитуд геоэлектрических полей, являющихся “драйверами” ГИТ – так называемые карты региональной "геомагнитной опасности". На них выделены области с аномальными геоэлектрическими откликами на возмущения внешнего магнитного поля, обусловленными существенными неоднородностями глубинной геоэлектрической структуры и способными порождать высокоамплитудные ГИТ в заземленных промышленных конструкциях.

С помощью уникальной обширной коллекции экспериментальных данных магнитотеллурических зондирований, накопленной на региональном этапе исследований Гыданской, Енисейско-Хатангской и Анабаро-Хатангской нефтегазовых провинций, "геомагнитная опасность" более детально откартированна для территории всего  Енисей-Хатангского регионального прогиба (ЕХРП).

С использованием записей российских высокоширотных станций магнитного мониторинга для ряда пунктов в наиболее уязвимых областях ЕХРП проведен анализ временной изменчивости теллурического поля, сопутствующей типичным интенсивным геомагнитным возмущениям (глобальных бурь, авроральных суббурь и др.). Определен диапазон вариаций геоэлектрического поля и получены оценки его экстремальных значений, которые являются необходимыми входными данными для расчета пороговых значений ГИТ на основе технических параметров конкретных промышленных конструкций.

Оценки экстремальных величин и направлений геоэлектрических откликов вдоль трассы газопровода «Мессояха-Норильск», а также оценки вариаций наводимой разности потенциалов,   полученные по локальным МТ данным и записям интенсивных магнитных событий в пункте мониторинга  г. Норильск (NOK) могут служить необходимыми входными данными для расчета пороговых ГИТ при проектировании систем защиты катодной защиты объектов нефтегазовой инфраструктуры Енисей-Хатангской НГО.